SUNTHERM 4

Egycsatornás digitális, programozható

hőfokszabályozó automatika

SUNTHERM elektromos infrasugárzókhoz

Használati útmutató

V.4.2

- Bevezetés – a készülék rendeltetése

A SUNTHERM 4 hőmérséklet szabályozó készülék elsősorban a SUNTHERM fűtéstechnika által forgalmazott elektromos fűtőtestek szabályozására kifejlesztett termék. A készülék kézi beállításra, vagy idő szerinti programozásra is alkalmas. A hőmérsékletet és az időt a beépített LCD kijelzőn láthatjuk. A készülék a legmodernebb – érintőgombos technikával működik. Egy érintés – és a hőmérsékletet máris a kívánt értékre állíthatjuk!

A programozhatóság lehetővé teszi, hogy Ön a kívánt hőmérsékletre fűtse lakását, irodáját, igazodva a család vagy a dolgozók napirendjéhez. Ehhez nem kell tennie semmit, csak előre – akár perc pontossággal - beállítja az optimális hőmérsékleteket a hét minden napjára együtt, vagy külön-külön. Ezzel energiát takaríthat meg, és rendkívül kényelmes is egyben.

A frissen felszerelt készüléken először állítsa be a pontos időt (3.1 fejezet, „Óra beállítása”)! A kívánt hőmérséklet (6. fejezet, „Kézi beállítás”) a készüléken könnyen beállítható.

A hőmérséklet szabályozó alkalmas önálló – előre programozott működésre is, a napi vagy heti fűtési igény alapján. Ehhez töltse ki a füzet végén található (12. Táblázat: „Segítség a programkészítéshez”) oldalt! A táblázat alapján egyszerű a hőmérséklet előre programozása (8. fejezet,  „Programozás”).

A különböző működési módok között könnyen választhatunk, lehet kézi, automatikus, kikapcsolt, és automata éjszakai üzemmód.

- Elhelyezés

A készüléket a vonatkozó rendelkezések alapján csak szakember szerelheti. Az automatikus hőfokszabályozót a fűtendő helyiség falán célszerű elhelyezni a mellékelt sablon és szerelési útmutató alapján.

- Üzembehelyezés

A készülék jobb oldalán a felfelé kicsúsztatható fedél alatt helyezkedik el az elemtartó.

Helyezzük az elemet a tartóba polaritás helyesen (a „+” pólus van felül)!

Kis idő múlva a kijelző bal oldalán megjelenik az óra, amely beállítás nélkül 0.00-t mutat, jobb oldalon a helyiségben mért aktuális hőmérsékletet látjuk.

Helyezzük vissza a fedelet (becsúsztatás a sínbe, felülről lefelé)!

  - Óra beállítása

Fontos, hogy az óra pontosan legyen beállítva, mert a programok a belső órának megfelelően működnek!

Az készülék bekapcsolás után alaphelyzetben van. A P gombot érintsük meg röviden és a kijelzőn megjelenik az aktuális üzemállapot és a hozzá beállított hőmérséklet / pl. nor. 21.0 oC/

A P gomb megérintése után 1mp-en belül érintsük meg az  gombot és tartsuk megérintve addig, amíg a kijelzőn megjelenik a SET felírat és az idő:

A beállított idő -								óra

azt állíthatjuk,									beállítás

ami villog										jelzése

Az óra beállításra készen áll, villog a percet mutató számpár. Értékét a fel-le nyilakkal módosíthatjuk. Az  gomb ismételt megérintése után az órát jelző számpár villog. A ▲ és ▼ gombokkal állíthatjuk, mint a perceket. Az  gomb ismételt megérintése után villogni fog a hét napját jelző nyilacska. A hét napjának beállítását szintén a ▲ és ▼ gombokkal módosíthatjuk.

A P gomb megérintésével érvényesítjük az óra beállítást (tárolás).

Ha nem érintünk meg egy gombot sem kb. 30 másodpercig, a készülék visszatér az alaphelyzetbe.

Fontos! A beállítás tárolásakor (P gomb) a megadott idő 0 másodperccel indul!

- Kezelés - Üzemmódok

A SUNTHERM 4 előlapja

A készüléken 5 érintőgombot találunk. Ezekkel állíthatjuk a hőmérsékletet, az időt, és készíthetünk programot a fűtés beállításához. Az i gomb segítségével megtudhatjuk a beállított hőmérsékletet, és üzemmódot. A ▲ és ▼ gombokkal módosíthatjuk a hőmérséklet és idő értékeket, a P gombot a programozáshoz, az  gombot az idő beállítására használjuk.

A  SUNTHERM 4 a következő üzemmódokban működhet:

- nor.	  	-  „Normál” kézi beállítás egy hőmérsékletre 24 órán keresztül.

- OFF	  	- hőfokszabályozó kikapcsolva, vagy az általunk kiválasztott hőmérséklettel temperál / előre beállítva: 7 oC/.

- Aut.	  	- Automata – az általunk programozott értékekre fűt

- nAut. 	- Éjszakai automata üzemmód – a program szerinti hőmérséklet alá szabályoz 3 oC-kal (beállítás - 3 oC).

- Első lépések – mért és beállított hőmérséklet

A hőmérséklet szabályozó bekapcsolás után, illetve alaphelyzetben a következő kijelzési képet mutatja:

Mért

Idő: óra,perc								    hőmérséklet

A hét napja				Fűtés bekapcsolva

A beállított hőmérséklet és az üzemmód az i gomb megnyomásával kérhető a kijelzőre (kézi beállítások, 6. fejezet).

- Kézi beállítások

A készülék az első bekapcsolás után kézi – normál üzemmódban indul. Ez azt jelenti, hogy kívánt hőmérsékletet kézzel állíthatjuk be, és az a következő beállításig változatlan marad. Alaphelyzetben a helyiségben mért – valós – hőmérsékletet láthatjuk, a kívánt érték beállításához érintsük meg az i gombot! Ekkor az alábbi képet láthatjuk:

Kívánt elérendő

Üzemmód								hőmérséklet

A jobb oldalon az elérendő hőmérséklet kijelzés villog. Ez után a ▲ és ▼ gombok segítségével a hőmérséklet értéket módosíthatjuk. Az átállítás következtében – amennyiben a mért érték kisebb, mint az elérendő – a hőfokszabályozó bekapcsol. A bekapcsolási folyamatot a jobb szélen látható nyilacska villogása jelzi. Ez kb. 30 másodpercig tart.

A ▲ és ▼ gombokat folyamatosan „lenyomva” a cél hőmérséklet értéke gyorsan változtatható.

A beállításból az i gombbal kiléphetünk, vagy magára hagyva 30 másodperccel később a készülék automatikusan visszatér az alaphelyzetbe. A hőmérséklet beállításba közvetlenül is beléphetünk a ▲ és ▼ gombok megérintésével.

- Üzemmódok beállítása

A hőmérséklet szabályozó további üzemmódjait a P gomb megérintésével érhetjük el. Ekkor a kijelzés hasonló az előző fejezetben leírtakhoz, azzal a különbséggel, hogy az üzemmód felirat villog. Az egyes üzemmódok sorra:

Kézi üzemmód. A beállított értékre

szabályoz a készülék

„Kikapcsolt” állapot. Beállíthatunk

egy tetszés szerinti hőmérsékletet, ha elmegyünk otthonról.

Automatikusan szabályoz a

beállított program szerint.

„Éjszakai” automata mód.

Minden program 3°C-kal kisebb

értékre szabályoz.

Az kívánt üzemmódot a ▲ és ▼ gombok segítségével állíthatjuk be.

Az egyes üzemmódokban a beállított hőmérsékletek megmaradnak.

Az üzemmód beállításból az i gomb kétszeri érintésével léphetünk ki. Az első megnyomásra a hőmérséklet beállításba jutunk, onnan az i gomb kiléptet az alapállapotba. A készülék 30 másodperc múlva automatikusan is kilép a beállítási állapotból.

Fontos!

Az automatikus szabályozás esetén is kézzel módosítható a kívánt hőmérséklet. Ebben az esetben a kézzel átállított érték a következő beprogramozott időpontig marad érvényes.

- Programozás

A SUNTHERM 4 egy programozható készülék. Előre elkészíthetünk egy listát, amelyben megadjuk, hogy a hét egyes napjain, mely időpontoktól milyen hőmérsékletre fűtse fel a helyiséget a készülék. Ezt a listát beprogramozzuk, és az automata üzemmódot beállítva a készülék követi az általunk megadott programot.

A program elkészítéséhez a füzet végén található táblázattal szeretnénk megkönnyíteni a tervezést. A programok mindegyikének van egy száma (P01-től P32-ig). Egy programhoz (például P02) egy hőmérsékletet és egy időpontot rendelhetünk, és megadhatjuk, hogy ez a hét mely napján vagy napjain működjön. A megadott napon elérve ezt az időpontot a készülék az ide beállított értéket veszi kívánt – elérendő hőmérsékletnek.

A programozásba való belépés – a véletlen átállítás elkerülése érdekében – két gomb egymás utáni gyors érintésével érhető el.

Érintsük meg elsőképpen az i gombot, ekkor a kijelző a hőmérséklet beállítás állapotba kerül, ahogy ezt az 5. fejezetben leírtuk. Ez után 3 másodpercen belül érintsük meg, és tartsuk az ujjunkat legalább 1-1.5 másodpercig a P gombon! Ekkor belépünk a programbeírás üzemmódba. A programot itt meg is nézhetjük, nem szükséges azt módosítani.

A programbeírás első lépésekor az alábbi képet mutatja a készülék:

A példa szerint								A programszám-

a 2-es programot							hoz tartozó be-

állítjuk be.								állított hőmér-

A programszám							séklet.

villog.

A program kiválasztása után – a szám beállításával a ▲ és ▼ gombokkal – állítsuk be a hozzá tartozó hőmérsékletet! Ehhez az i gombot megérintve átkapcsolhatunk a hőmérséklet mezőjére. A beállítás után – a példában 17 °C-ot láthatunk – az i gomb ismételt használatával visszaléphetünk a programszámhoz.

Ha ekkor megérintjük az  gombot, beállíthatjuk a programhoz tartozó időpontot. Ekkor a kijelzőn az alábbi képet látjuk:

A – jelek azt mutatják, hogy a

a 2-es program jelenleg ki van

kapcsolva. A mező villog.

A ▲ és ▼ gombok bármelyikével elléptetheti a napok beállítását, ezzel bekapcsolja a 2-es programot. Ekkor a kijelzőn ez látszik:

Először a hét napjait állíthatjuk, ha

a program még nem volt beállítva.

A ▲ és▼gombokkal választhatunk a hét napjai közül, vagy elérhetjük, hogy a hét összes munkanapja (hétfőtől péntekig), a hétvége (szombat-vasárnap) vagy a hét összes napja ki legyen választva a számmal jelzett programhoz. Ha a hét napjai eltűnnek (nem választunk ki napot) akkor a programot kikapcsoltuk, vagyis újra megjelennek a villogó – jelek. Az  gombbal léphetünk a percek és az órák beállításához, onnan újra a napokra. Az i gombbal átléphetünk a jobb oldalon látható programszámhoz, ha azt kívánjuk állítani. A P gombbal visszaléphetünk az előző állapotba, és ismételt megérintéssel kiléphetünk a programbeírásból.

- Automata működés

A programozással a hőszabályozó automatikusan képes követni azt a hőmérséklet beállítást, amit a leghatékonyabb energiafogyasztás és a kényelem érdekében előre beállítottunk számára. A készülék a beépített óra alapján követi a programot. Ha elér egy időpontot az adott napra engedélyezett programok közül, a programozott hőmérsékletre fűti fel a helyiséget. Átkapcsolva az „éjszakai” automata üzemre (nAUt), minden hőfokot egyöntetűen 3°C-kal csökkenthetünk.

- Elem használat és csere

A SUNTHERM 4 - egy db. „AA” (LR6) méretű „Alkaline” ceruzaelemről kapja a működéséhez szükséges energiát.

A jó minőségű elemek élettartama a SUNTHERM 4-ben általában 2-3 év. Ez az idő a kapcsolás gyakorisága illetve a használat függvényében változhat.

A megbízható működés érdekében javasolt az elemek évenkénti cseréje!

Az elemek kimerülésekor jelzi az elemcsere szükségességét. Először az – alapállapotban – az idő kijelzés helyén a villogó „batt” felirat jelenik meg. Ha az elem még jobban lemerül, a felirat villogás nélkül kint marad, és a szabályozó többször nem kapcsolja be a fűtést.

- Általános használati tanácsok

A készülék műanyag házát csak száraz törlőeszközzel tisztítsa!

Az előlap fóliáját éles, durva eszközök felsérthetik, ami a készülék tönkremenetelét okozza.

Csak az előírt típusú és méretű elemet használja!

- Táblázat a programkészítéshez

| Program | Hőmérséklet | Időpont | H. | K. | Sze. | Cs. | P. | Szo. | V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Műszaki adatok

- kapcsolható feszültség (névleges/max.):			240V AC

- kapcsolható áram, maximum:				20A

- kapcsolható áram, folyamatos:				16A

- maximális megszakítható teljesítmény:			4000VA

- működési hőmérséklet:					5 ÷ 50°C

- tárolási hőmérséklet:						-10 ÷ 60°C

- kijelzés, szabályozás felbontása:				0,1°C

- mérési pontosság:						±1°C

- tápellátás:			1 db.		„AA” (LR6) szárazelem – alkaline

- átlagfogyasztás:						0,1 ÷ 0,3mW

- csúcsfogyasztás – kapcsoláskor:				1,5mW

- megengedett páratartalom:					5%  ÷ 80%

Jótállási jegy

A SUNTHERM 4 típusú …........................ gyártási számú vezérlőegységre és tartozékaira, a vásárlás napjától számított ….. hónapig az érvényben lévő jogszabályok szerint kötelező jótállást vállalunk.

Eladó cég tölti ki:

A vásárlás napja: 20... …................................hó ….............nap

…...................................

aláírás      (P.H.)

A jótállási jegy a vásárlást igazoló ( a készülék megnevezését, árát, a vásárlás napját, és az eladó szerv megnevezését tartalmazó) számlával vagy eladási jegyzékkel együtt érvényes, ezért kérjük, hogy mindkettőt gondosan őrizze meg!

Ha a vásárolt termék a jótállás időtartama alatt meghibásodik, a vásárló kérheti a termék javítását illetve, - ha a hiba a termék használati értékének lényeges csökkenése nélkül nem javítható - annak cseréjét annál az eladó egységnél, ahol a készüléket vásárolta.

Nem tekinthető a jótállás szempontjából hibának, ha a gyártó, illetve az eladó képviselője bizonyítja, hogy a meghibásodás rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes (szabálytalan) használat elkerülése érdekében kérjük, hogy a mellékelt használati utasításban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

A jótállási jegyen vagy számlán a vevő által történt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenítését és a jótállás megszűnését vonja maga után.

A jótállási idő eltelte után a termékre szavatossági kötelezettség áll fenn a Ptk. 308.§ (2) bekezdése szerint a vételtől számított 3 évig. A szavatossági igényt az értékesítő cégnél kell bejelenteni.