Suntherm elektromos infrasugárzó és fűtési rendszer

Alkalmazása:

- Lakások, családi házak, üzletek önálló és kiegészítő fűtésére

- Templomok padsor fűtésére

- Infraszaunák fűtésére

- Állattartásban az állatok fekhelyének melegítésére.

/ketreces malacnevelés, kutyák, macskák, stb./

Lószólárium: lovak futtatása utáni  száritására.

Suntherm elektromos infrasugárzó hőpanel szerkezete

1.ábra

Suntherm elektromos infrasugázó hőpanel müködési elve

A hőpanel nem tartalmaz fűtőszálat /nincs cekasz/.

Aktiv fűtő felület egy félvezető fűtőelem. A fűtőelem  hosszanti oldalán közel a szélekhez teljes hosszban  elektróda helyezkedik el. Az elektródák között megszilárdult vegyi vezető réteg két oldalról szigetelő anyag közé bepréselve.

A fűtőelem aktív fűtő felülete kvarcréteggel   fel van érdesítve. Ezzel a technikával  adott  geometriai korlátokon belül megnövekedik a sugárzó felület és a  sugárzás intenzitása is.

A hőpanel Inaktiv felülete szigetelő anyaggal hőtükörrel befedve, így elérjük azt, hogy csak a fűtendő tér felé sugározzon. A hőpanel mivel nem tartalmaz   fűtőszálat ezért élettartama korlátlan /gyári  garancia 60 hónap/

A Suntherm hőpanelek infrasugárzással melegítenek. A bevezetett elektromos energia infrasugárzássá alakul.

Infrasugárzás a nap melegítő sugárzása.

- 2 -

Az infrasugárzásnak két tartománya van a rövid és a hosszú hullámú infra.

A  rövidhullámű infra sugárzás magas hőfokú, a hosszú hullámú alacsony hőfokú, választó vonal a 250 oC .

250 oC felett az infrasugárzás rövid hullámú

250 oC  alatt az infrasugárzás hosszú hullámú.

A nap magas hőfokú rövid hullámú infrával sugározza a földet.

Rövidhullámú infrasugárzásnak a tulajdonsága az, hogy át tud hatolni a föld légterén és az ablak üvegen is. A rövidhullámú infra áthatolva a légrétegen  eléri a földet lehűl és hosszú hullámként verődik vissza. A hosszú hullámú infrának az a tulajdonsága, hogy nem tud áthatolni a légrétegen és az ablak üvegen sem, ezért nem hűl ki a föld sem.

A Suntherm infrasugárzó hőpanelek felületi hőmérséklete 90-120 oC közötti, ebből adódóan hosszú hullámú infrával sugároznak. Fűtési rendszerünkre a nap sugárzása rásegít, mert be tud sugározni az ablak üvegen, de a hőpanelek sugárzó hője benn marad a helyiségen belül, mert hosszú hullámú ezért nem tud kifelé sugározni.

A hőpanelekbe  vezetett elektromos energia szinte veszteség nélkül alakul át hőenergiává. Hatásfoka: 95-97 %.

A hőpanelek szerelhetők párás-nedves-vizes és tűzveszélyes helyeken is.

Típusok

Megkülönböztetünk teljesítmény és geometriai méret szerinti, a felszerelési módja szerinti por és víz behatolás elleni védettségük és feszültség szintjük szerinti típusokat.

Teljesítmény és geometriai méret szoros összeköttetésben áll. Szabvány szerint 1 dm2  felületre maximum 9-10 W elektromos teljesítmény juthat ebből adódóan következik,.hogy a hőpanelek felülete a teljesítménnyel arányosan növekszik. 60-500 W-ig.

Felszerelés módja és a kivitel szerinti típusok

- Normál műanyag keretes falon kívüli kivitel

- Gipszkartonba süllyeszthető kivitel

- Tölgyfa keretezésű kivitel /lambériára, faépületekbe/

- Kazettás mennyezetbe illeszthető kivitel /Amstrong állmennyezet/

- Infraszaunába építhető kivitel

- Állatok melegítése alulról /pig/

Állatok melegítése felülről /lószolárium,/

- 3 -

Por és víz behatolás elleni védettség  szerinti  típusok

IP-40,   IP-54,   IP-67

Feszültség szint szerinti tipusok

12 V,  24 V,  48 V,  110 V,   230 V

A hőpanelek müködnek egyen és váltóáramról egyaránt.

Fűtési rendszer működése

Hőpaneleket mennyezetre kell felszerelni. A mennyezetre felszerelt panelek besugározzák a helyiséget, felmelegitik a falakat és a helyiségben lévő tárgyakat, ezek tárolják a meleget és mint egy hőtároló felület vissza sugároznak a helyiség felé.

A hőpanel kis tömegű, ezért nem tárolja a hőt, de a falak és a tárgyak tárolják.

Fűtési rendszerünket folyamatosan áram alatt kell tartani, de hőtároló tulajdonságának és a szabályzó automatikának köszönhetően az üzemidő 0 -5 oC külső  + 20-22 oC  belső  hőmérsékletnél 0,7 W/m2K hőveszteségi jellemzőjű falaknál max. 10-12  óra.

A hőpanelek felfűtési és kihűlési ideje kb. 15-20 perc.

Fütési rendszer müködtetése

A hőpanelek bármilyen hosszú ideig lehetnek bekapcsolva szerkezetükből adódóan nem tudnak túlmelegedni. Müködtethető direktkapcsolókkal, valamint központi digitális több csatornás hőfokszabályozo automatikával  a helyiségek számától függően.

Tervezés

Fütési rendszerünk tervezésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.

Beépítendő teljesítmény önálló fűtés:

0,7 W/m2K  hőveszteségi jellemzöjű épületnél  0 /-5 oC külső hőmérséklet + 20/ +22 oC  belső  hőmérsékletnél az alábbi teljesítményeket kell beépíteni:

Külső fallal határolt helyiségekben  	35 W/m3

Belső fűtött falakkal határolt helyiségekben	 30 W/m3

Külső fallal határolt  fürdőszoba 	50 W/m3

Belső fallal határolt  fürdőszoba 	40 W/m3

- 4 -

Beépítendő teljesítmény kiegészítő fűtésként

Külső fallal határolt helyiségekben 	20 W/m3

Belső fűtött falakkal határolt helyiségekben	15 W/m3

Külső fallal határolt  fürdőszoba	25 W/m3

Belső fallal határolt  fürdőszoba	20 W/m3

Hőpanelek kiválasztása

Fontos szempont a belmagasság

3 m – 4,2 m belmagasságig az alkalmazandó sugárzó típus 650 W. 1000 W.

2,5 m – 3,5 m belmagasságig  az alkalmazandó sugárzó típus 500 W .

2,5 m belmagasság alatt  az alkalmazandó sugárzó típus  220 W és 350 W.

2,5 m belmagasság alatt is használjuk a nagyobb teljesítményeket, de csak hálószobában, fürdőszobában és egyéb nem állandó tartózkodásra szolgáló helyeken./pl. folyosó, lépcsőház/

Panel mennyiséget helyiségenként kell megtervezni, a fent felsorolt szempontok és az alábbi képlet alapján

helyiség m3 x 35 W = beépítendő teljesítmény/W/      =  helyiségenkénti  sugárzó mennyiség

alkalmazandó sugárzó típus /W/

Hőpanelek felszerelése

A hőpanelek  45 o –os szögben sugároznak minden irányban.

Hőpaneleket mennyezeten egyenletesen és arányosan úgy kell felszerelni, hogy  a 45 o terítési szög  biztosítva legyen.

- 5 -

Fűtési rendszerünk előnyei

- energiatakarékos

- környezetbarát

- használata kényelmes, mert csak be kell programozni és magától működik

- kellemes hőérzet

- javítást, karbantartást nem igényel és  nagyon hosszú élettartamú

Energia takarékosság szempontjai

- Kisteljesítményű lapok egyenletes elhelyezése a mennyezeten

/hagyományos elektromos fűtéssel szemben  1/3 résznyi beépítendő teljesítmény/

- Infrasugárzás:

/ hőérzet működő hőpanelek esetén 2-3 oC -kal magasabb a levegő hőmérsékleténél/

- Szabályozás  minőségi pontossága

/Csak annyi energiát használ fel amennyire feltétlenül szükség van. Minden helyiség a funkciójának és használatának megfelelően programozva/

Környezetbarát szempontok

- Nem szárítja  ki a levegőt /ellentétben a konvekciós  radiátoros fűtéssel szemben/

- Nem párásít /ellentétben a nyilt lángú gáz konvektoros  fűtéssel szemben/

-     Nem keveri a port / ellentétben a radiátoros és a légbefúvásos  fűtéssel szemben/

- Működése  semleges tiszta és zajtalan

- Szennyező anyagot nem bocsát ki magából

- Nincs fénye, hangja

- Asztmára reumára  jótékony hatást gyakorol

Bővebb információ :  www. suntherm.hu    honlapon.

Oroszlány 2007. november 05.

Bőhm József

Suntherm elektromos infrasugárzó hőpanel szerkezete